Załącznik nr 3 do umowy nr …………… z dnia ……… - dodatkowe wymogi gwarancyjne

Oprócz sytuacji, o których mowa w §12 ust. 2 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczególności:

- Okres gwarancji wg umowy (bez wyjątków obejmuje: drzewa, krzewy, rozmycia skarp, poboczy, żarówki, bezpieczniki, małą architekturę i identyfikację wizualną itp.)

- Zieleń:

  - Pielęgnacja nasadzeń:

    - nasadzenia drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych wynikających z zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów: okres 36 miesięcy od posadzenia (warunek zachowania żywotności przez 3 lata w celu nienaliczenia opłaty za wycinkę wynikający z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 1614). Zasady pielęgnacji nasadzeń określono w dokumentacji projektowej,

    - pozostałe nasadzenia roślinne – okres 12 miesięcy od posadzenia. Zasady pielęgnacji nasadzeń określono w dokumentacji projektowej.

  - Pielęgnacja trawników – okres 12 miesięcy od wykonania. Zasady pielęgnacji trawników określono                          w dokumentacji projektowej.

  - Pielęgnacja łąk kwietnych – okres 12 miesięcy od wykonania. Zasady pielęgnacji łąk kwietnych określono                w dokumentacji projektowej.

- Gwarancja obejmuje następujące uszkodzenia, decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiający i Inspektor Nadzoru.

  - Nawierzchnie – wymiana – poniżej przykładowe uszkodzenia

Nawierzchnie asfaltowe – wymiana

Pęknięcia                                  uszkodzona/spękana krawędź      spękanie wokół studni    spękania wokół wpustu

Pęknięcia                                          źle wykonana „łata” – niedowałowane, masa gruboziarnista

Krawężnik do wymiany

Złuszczenia warstwy                 wykruszenia                            przytarcie walcem             rozwarstwienie krawężnika

Skarpy, pobocza

Rozmycia do uzupełnienia

Przepusty – luźne kamienie zabruku do ponownego montażu

- źródło światła tradycyjne, LED, bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do końca gwarancji

Zastoiska wody – wykonanie ścieku lub frezowanie i powtórne profilowanie

Oznakowanie poziome

Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome widać w mniej niż 50%, malowanie pojedynczych elementów

Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome widać powyżej 50%