Iława, 12.06.2012 r.

Znak sprawy: OO.131.1.2012

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Iławy zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia  na dostawę urządzenia brzegowego (Router-Urządzenie UTM). Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Zarządzenie nr 120-4/2012 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 02.02.2012r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym do ww. rozpoznania cenowego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 20 czerwca 2012r. do godz. 1000 na adres email drynkowski@umilawa.pl bądź na numer faxu (089) 649 26 31.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przekroczenia posiadanych środków na realizację zamówienia, złożona oferta nie będzie stanowić roszczenia o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

- Formularz rozpoznania cenowego wraz z formularzem ofertowym oraz wzorem umowy – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do sprawy znak: OO.131.1.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

Iława, dnia 12 czerwca 2012 r.

FORMULARZ ROZPONIANIA CENOWEGO

na zakup routera sieciowego (zapora UTM) o wartości szacunkowej 
powyżej kwoty 6000 euro a poniżej 14.000 euro

- Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, tel. 089 649-01-01, fax. 089 649-26-31

- Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Router sieciowy typu Deep Packet Inspection z wbudowanym Wireless’em (zapora UTM) 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| INTERFEJSY: | Co najmniej 5 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 – każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa, 1 interfejs konsoli do zarządzania urządzeniem. | TAK/NIE |
|  | Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy bezpieczeństwa | TAK/NIE |
|  | Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych w jeden port logiczny (agregacja portów) celem podniesienia wydajności połączeń oraz zapewnienia redundancji | TAK/NIE |
|  | Możliwość utworzenia przynajmniej 10 interfejsów logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q | TAK/NIE |
|  | Możliwość uruchomienia kilku (minimum dwóch łączy WAN) - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego. |  |
| WYDAJNOŚĆ: | Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej | TAK/NIE |
|  | Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych sesji: 11 000 | TAK/NIE |
|  | Możliwość obsłużenia przynajmniej 1400 nowych sesji w ciągu 1 sekundy. | TAK/NIE |
|  | Przepustowość urządzenia pracującego w trybie firewall: minimum 500 Mbps – bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544 | TAK/NIE |
|  | Przepustowość urządzenia pracującego jako sonda IPS: minimum 80 Mbps | TAK/NIE |
| VPN: | Minimalna ilość jednocześnie zestawionych tuneli site-site VPN (urządzenie – urządzenie): 10 | TAK/NIE |
|  | Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 2 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 10 | TAK/NIE |
| DHCP: | Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site) | TAK/NIE |
|  | Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay (przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa) | TAK/NIE |
| Zarządzanie: | Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, https, SSH i SNMP. | TAK/NIE |
| Polityka bezpieczeństwa | Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn | TAK/NIE |
|  | Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty | TAK/NIE |
|  | Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić) | TAK/NIE |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników, oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP | TAK/NIE |
|  | Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa. | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany mechanizm kontroli ruchu SSL przesyłanego przez urządzenie | TAK/NIE |
|  | Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem filtrowania treści, sondy IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN) | TAK/NIE |
|  | Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN | TAK/NIE |
|  | NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe) | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomagania uwierzytelniania bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci. | TAK/NIE |
| IPS/Antywirus/Antyspyware/AS | Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp streaming. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych. Bazy antywirusowe oparte o niezależnego producenta oprogramowania antywirusowego (innego niż producent urządzenia firewall). | TAK/NIE |
|  | Zintegrowane system skanowania antyspyware | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer (możliwość filtrowania usług typu Kaaza, Emule itp.), buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach http. | TAK/NIE |
|  | System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania. | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych sygnatur | TAK/NIE |
|  | Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie aplikacji Bazy w/w systemów muszą być aktualizowane raz dziennie. | TAK/NIE |
|  | System IPS/Akilku ntywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików. | TAK/NIE |
|  | Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między wewnętrznymi strefami bezpieczeństwa | TAK/NIE |
|  | Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami multimedialnymi | TAK/NIE |
|  | Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP | TAK/NIE |
|  | Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS | TAK/NIE |
|  | Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 802.1p | TAK/NIE |
|  | Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń, pełna kompatybilność z większością urządzeń i serwerów VoIP | TAK/NIE |
| STATYSTYKI: | Zintegrowany system statystyczny, monitorujący i rejestrujący dane z urządzenia firewall dotyczące ruchu, oraz zagrożeń sieciowych instalowany na osobnym serwerze. (niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, wykorzystanie pasma przez każdego z użytkowników, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci chronionej, informacje dotyczące użytkowników łamiących zasady przeglądania witryn, informacje dot. ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Dane muszą mieć możliwość wydruku, dane statystyczne powinny być obrazowane za pomocą wykresów i tabel. Istnieje możliwość zapisania informacji dotyczących z co najmniej ostatnich 365 dni działalności. | TAK/NIE |
|  | Możliwość pobierania aktualizacji firmware urządzenia oraz wszelkiego oprogramowania dodatkowego gwarantujące uruchomienie usług UTM tj. anty-wirus, anty-spyware, IPS, filtrację URL, (jak klient VPN, agent SSO, oprogramowania do generowania raportów itp.) | TAK/NIE |
| Wireless | w standardzie 802.11b/g/n w standardzie Firewalling w standardzie Intrusion Protection w standardzie Dual-Band Wireless | TAK/NIE |
| WSPARCIE/GWARANCJA: | Do urządzenia dostarczone usługi wsparcia technicznego 24x7 na okres 12 miesięcy, w cenie których zawarte są następujące usługi: Wsparcie techniczne (telefoniczne i poprzez portal www) w przypadku problemów z konfiguracją urządzenia Wstępne szkolenie (umożliwiające uruchomienie i wstępne skonfigurowanie urządzenia) Wymiana uszkodzonego urządzenia w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii | Liczba miesięcy 12/24/36 (niepotrzebne skreślić) |
| Koszty aktualizacji | W cenie urządzenia musi być uwzględniony roczny abonament na systemy ochrony Intrusion Prevention, Anti-Spywa, Anti-Virus, Content Filter, Anti-Spam, zaimplementowany na urządzeniu. | TAK/NIE |
| Inne | Urządzenie musi umożliwiać zestawienie połączenia VPN site-site (urządzenie-urządzenie) z UTM firmy SonicWALL NSA 240 | TAK/NIE |
| Inne korzyści | Zamawiający deklaruje możliwość rezygnacji z obecnie używanej zapory sieciowej (UTM) Draytek VigorPro seria 5300. ----------------------------------------- Proszę wymienić ewentualne korzyści |  |

- Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia np. :

- Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy,

- sposób realizacji:  dostawa na koszt wykonawcy ,

- miejsce realizacji siedziba zamawiającego, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,

- sposób i termin zapłaty wg załączonego projektu umowy,

- warunki gwarancji wg załączonego projektu umowy

- inne elementy związane z realizacją zamówienia .......

- w załączeniu przesyłamy/ nie przesyłamy projekt umowy.

- w załączeniu przesyłamy/ nie przesyłamy formularz oferty

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 20 czerwca 2012 r. do godziny 10.00                     e-mailem na adres: drynkowski@umilawa.pl (skan), lub pisemnie Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, lub faksem 89 649-26-31.

- Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

- Kryteria oceny ofert i ich waga:

- cena  - 100%

- termin wykonania - ---

- okres gwarancji -  ---

- Inne - ---

- inne informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub zapytania cenowego- ---

- Nazwa i adres wykonawcy

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Nr NIP  ......................... nr telefonu ...............................nr faxu ............................................

Nr konta bankowego: ...........................................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto....................................... zł.

Podatek VAT..................................... zł.

Cenę brutto...................................... zł.

Słownie brutto...............................................................................................................zł.

| Lp. | Opis - mazwa/ marka /model oferowanego sprzętu | Ilość szt. | Cena jednost. netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |

- Deklaruję ponadto:

  - termin realizacji zamówienia: ................................

  - okres gwarancji ..............................

  - warunki płatności – określone w projekcie umowy

  - .................................

- Oświadczam, że

  - po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

  - w razie wybrania naszej oferty zobowiązuje mu się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

  - .................................

Data: ……………………………………………….

......................................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Umowa - projekt

Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława, której jednostką obsługującą jest Urząd Miasta Iławy z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (NIP 744-000-30-93) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierza Ptasznika przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – Janiny Okołowskiej.

a ...................................................................................................................................................

.......................................................................... nr KRS .............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ............................................................................

- ............................................................................

o następującej treści:

- Na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przeprowadzonym przez Zamawiającego zapytania rozpoznaniem cenowym w dniu 12.06.2012 roku na dostawę 1 Routera sieciowego (zapora UTM) dla Urzędu Miasta Iławy, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wyszczególnionego w wykazie sprzętu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwanego dalej „towarem” zgodnie ze złożoną ofertą, oraz warunkami określonymi w formularzu – rozpoznania cenowego, a Zamawiający Zobowiązuje się do zapłacenia ceny.

- Świadczenie Wykonawcy obejmuje sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu:

    - Do 21 dni od daty podpisania umowy.

    - Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie protokół przyjęcia – przekazania.

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z towarem karty gwarancyjne.

    - W przypadku, gdy dostarczony towar będzie niezgodny (uszkodzony, niekompletny itd.) z warunkami technicznymi zwartymi w formularzu rozpoznania cenowego i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić) towar na właściwy nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od daty odbioru protokołem przyjęcia-przekazania.

    - Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego realizacją umowy oraz obioru towaru ze strony Zamawiającego są Dariusz Rynkowski, tel. 0-89 649-01-32,

    - Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ................................................... ………………………………… tel. .................................

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu końcowego, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na konto:....................................................................................................................... .............................................................................................................................................

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze

- Zobowiązania stron

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt i ryzyko,

  - dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim lub angielskim dla urządzenia,

    - dostarczenia wraz z towarem listy seryjnych numerów dostarczonego urządzenia.

- Warunki finansowe

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar zgodnie z wykazem sprzętu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy cenę brutto: - …………………………. zł.(wartość dostawy plus podatek VAT)
(Słownie brutto …………...……….…………………….………………………….......................................)
netto………………………………. zł. (Słownie netto….………………………….......................................)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany protokołem przyjęcia – przekazania towar.

- Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

- Gwarancje (okres rękojmi)

- Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru wystawiony przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

- Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały:

- Po opłaceniu serwisu urządzenia - Wymiana uszkodzonego urządzenia w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Gwarancja na urządzenie przynajmniej 1 rok.

- Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr faksu…………………….... lub adres poczty elektronicznej………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wady/lub awarii. Potwierdzenie to musi być przesłane faksem na nr 089 649-26-31 lub na adres poczty elektronicznej drynkowski@umilawa.pl  w ciągu 2 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przeciwnym wypadku za moment zgłoszenia awarii przyjmuje się godzinę wysłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli wykonawca nie podejmie naprawy w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje dochodzenie praw z tytułu rękojmi w zakresie przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

- Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:

- Z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, określonego w §2 ust.1 lit. a) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- Niezależnie od kary umownej, określonej w §7 ust.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

- Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili:

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie rozpoczął dostawy w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w §2 ust.1 lit. a).

  - Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

  - W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.

            - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

            - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

            - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

            - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

            - Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA